1 Зажигание 1-4 цилиндра.   Бежевый

2----------

3 Реле топливного насоса  С серыми проводами

4 Шаговый двигатель PXX(A) Черный с синей резинкой

5 Красный разьём двухконтактный

6 Реле вентилятора системы охлаждения.  Сбелым проводом

7 Входной сигнал датчика расхода воздуха

8-------------

9 Датчик скорости

10 Общий. Масса датчика кислорода

11 Датчик детонации  (черный двухконтактный)

12 Питание датчиков. +5  (ДПДЗ)

13 -------------

14 Двойной коричневый (на разьём форсунок не идёт) Бежевый на МЗ   масса

15 Нагреватель датчика кислорода

16 Форсунка

17 ------------

18 Питание +12В неотключаемое

19 Общий провод. Масса электроники Коричневый провод с круглой клеммой

20 Зажигание 2-3 цилиндра

21 Шаговый двигатель PXX(С) Черный с синей резинкой

22 Лампа CheckEngine Белый разьём краснобелый

23 Форсунка

24 на 14 контакт

25 Реле кондиционера  Белый двойной два зеленых

26 Шаговый двигатель PXX(B) Черный с синей резинкой

27 Клемма 15 замка зажигания Белый разьём красносиний Плюс МЗ

28 Входной сигнал датчика кислорода

29 Шаговый двигатель PXX(D) Черный с синей резинкой

30 Масса Датчика детонации

31 -------------

32 ------------

33 Нагреватель датчика кислорода.

34 Форсунка

35 Форсунка

36 ----------------

37 Питание. +12В после главного реле Большая розовая перемычка

Общий + форсунок.

38 ----------

39 ---------

40 ---------

41 Запрос включения кондиционера Белый двойной два зеленых

42 ----------

43 Сигнал на тахометр Белый разьём краснокоричневый

44----------

45 Датчик температуры охлаждающей жидкости

46 Главное реле, управление

47 -----------------------

48 Датчик положения коленвала. Низкий уровень  Светлосерый. Масса датчика ОЖ Масса ДПДЗ Масса ДМРВ

49 Датчик положения коленвала.Высокий уровень Светлосерый.

50 --------

51 ---------

52 ---------

53 Датчик положения дроссельной заслонки

54 Сигнал расхода топлива

55 K-line

Черный провод на предохранители ГР и т.д.

Диагностический разьём красный +     коричн -     синий K-Line

Серый     плюс  на БН

Белочерный минус на Вентилятор